山东万得福生物科技有限公司

40000Nm3/d沼气脱硫及15t/h燃气蒸汽锅炉项目

环保设备调试情况

山东万得福生物科技有限公司40000Nm3/d沼气脱硫及15t/h燃气蒸汽锅炉项目，位于东营市垦利经济开发区华丰路以东、溢洪河以北山东万得福生物科技有限公司现有厂区内，项目中心经度为东经E118°36′45.55″中心维度为北纬N37°33′6.02″，项目所在厂区东侧为东营科诺石油技术有限公司，西侧为华丰路，南侧为空地，北侧为广兴路。项目总占地面积为1500m2。项目主要建设40000Nm3/d沼气脱硫装置1套、15t/h燃气蒸汽锅炉1套，具有40000Nm3/d沼气脱硫能力、15t/h产蒸汽能力。

项目总投资为600万元，其中环保投资350万元，占总投资的58.3%。本项目水源由万得福工业园现有供水管网供给。本项目电源依托厂区原有供电系统。本项目劳动定员10人，年工作300天，7200小时。

2020年7月，山东万得福生物科技有限公司委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制完成《山东万得福生物科技有限公司40000Nm3/d沼气脱硫及15t/h燃气蒸汽锅炉项目环境影响报告表》，2020年9月16日，垦利区行政审批局以垦审批环字【2020】072号文《关于山东万得福生物科技有限公司40000Nm3/d沼气脱硫及15t/h燃气蒸汽锅炉项目环境影响报告表的批复》批复了本项目。

山东万得福生物科技有限公司40000Nm3/d沼气脱硫及15t/h燃气蒸汽锅炉项目于2021年1月建设完成，并投入运行，情况良好。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、环办环评函〔2017〕1235号《关于公开征求<关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）>意见的通知》、生态环境部公告2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告、国环规环评〔2017〕4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》、东环发〔2018〕6号《东营市环境保护局关于贯彻落实国环规环评〔2017〕4号文件的通知》等有关规定，建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收。

项目名称：40000Nm3/d沼气脱硫及15t/h燃气蒸汽锅炉项目

项目性质：新建

建设单位：山东万得福生物科技有限公司

建设地点：东营市垦利经济开发区华丰路以东、溢洪河以北山东万得福生物科技有限公司现有厂区内

总投资：600万元

行业分类：D4430 热力生产和供应

建设规模：主要建设40000Nm3/d沼气脱硫装置1套、15t/h燃气蒸汽锅炉1套，具有40000Nm3/d沼气脱硫能力、15t/h产蒸汽能力。

工作制度：三班三运转，年工作300天，年运行时间7200h。

本项目采取的主要环保措施有：

1、废气

1）有组织排放

项目有组织废气主要为燃气锅炉废气、项目依托污水处理站运行废气.燃气锅炉废气经排气筒排放，污水处理站运行废气经集气罩收集后，经“碱洗+生物滴滤”处理后经排气筒排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气林格曼黑度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/2374-2018）表2中重点控制区标准限值；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中相关标准要求。

2）无组织废气

项目无组织废气主要是依托污水处理站运行废气。污水处理站废气经集气罩收集后，经“碱洗+生物滴滤”处理后经排气筒排放，从而减少无组织排放。

经采取上述控制措施后，本项目无组织排放的氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表1中二级新改扩建标准限值。

2、废水

项目产生的废水主要为雨水、生活污水、含盐废水、脱硫废水和锅炉排污水。项目采取雨污分流制，雨水经厂区雨水管道排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后排入东兴污水处理厂；软水制备产出的含盐废水、脱硫废水及锅炉排污水经厂区污水处理厂处理后排入东营首创博瑞水务有限公司。

本项目依托污水处理站总出口pH、悬浮物、CODcr、BOD5、氨氮、动植物油、氯化物、色度、TN、总磷、阴离子表面活性剂执满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的B级排放标准及东营首创博瑞水务有限公司纳管水质要求（COD：500mg/m3，氨氮：45mg/m3）。

3、固体废物

项目产生的固体废物主要包括职工生活垃圾、污水处理站污泥、反渗透膜。职工生活垃圾由环卫部门定期清运；反渗透膜由厂家回收；污水处理站污泥集中收集后，定期综合利用。

项目固体废物全部得到综合利用或妥善处置，处置方式均符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法的规定。同时，项目固体废物的贮存严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场的污染控制标准》(GB 18599-2001)、《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB 18599-2001）等国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）的要求。经采取以上措施后，项目固体废物对环境影响较小。

4、噪声防治

本项目主要噪声源为风机、泵等设备，噪声源强在80～95dB(A)之间。从设备设计安装入手，采取消音、隔音、吸音等降低噪声措施，并且从平面布局、绿化降噪等方面降低厂界噪声的排放，经采取措施后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类区标准的要求。

结论：

山东万得福生物科技有限公司40000Nm3/d沼气脱硫及15t/h燃气蒸汽锅炉项目在建设过程中执行了环境影响评价和“三同时”制度，工程基本按照环境影响评价文件及其批复文件要求建设了相应的环境保护设施。环保设施运行正常。